长安校区学生公寓用电控制计量系统维保项目要求

# 一、项目内容

对长安校区14栋学生公寓2674间学生公寓用电控制计量系统维保。用电控制计量系统主要技术参数见下表：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能计量模块 (JLG-D-V2.0) | 计量等级：1.0级 输入电源：220V 频率：50HZ 单路功耗：≤0.5W 启动电流：≤0.4%Ib 使用寿命：≥10年 单路功最大负荷：8800W 工作环境：温度：-10℃～+40℃；湿度：≤90%RH 尺寸：46mm*110mm*100mm 计量芯片：原装进口计量芯片ADE7755（1、在50/60Hz输入信号时都能满足IEC687/1036标准规定的测试精度要求，在1000:1的输入动态范围内，测试误差小于0.1%；2、具有负功率或错线指示功能；3、片内带有抗混叠滤波器；4、带有电源电压检测功能，电源电压降低到80%VDD时，芯片自动复位；5、2.5V片内高精度参考电压源，绝对偏差小于4%，温漂小于20ppm；6、5V单电源工作，正常工作时芯片功耗30Mw。7、工作温度范围-40~85 的特点） 继电器：大电流磁保持继电器60A，宽电压12~24V直流线圈。 安装方式：即插即用抽屉式设计 防火性：高阻燃ABS材料外壳 单路功最大负荷：8800W 工作环境：温度：-10℃~+75℃；湿度：≤90%RH 尺寸：46mm*110mm*100mm 该模块使用IDC-10接口，与现有系统兼容，基于软件配套使用 |
| 2 | 集中器(一级) (JLG-Z1) | 工作电压：DC5V 功耗：＜0.5W 上行通讯速率：9600~11520 bps 下行通讯速率：9600bps 一次抄表成功率＞99% 电能数据抄读总差错率：0% 控制容量：16点 日计时误差：≤0.5S 尺寸：18mm*130mm*64mm 接口：特制光电隔离设计，接收计量模块发送的相关数据，进行计算分析存储，处理过的数据上传给控制电脑，并且接收和执行控制电脑（智能控电系统）下达指令。 |
| 3 | 集中器(二级) ( JLG-Z2) | 工作电压：DC5V/12V 功耗：＜0.5W 通讯速率：9600bps 一次抄表成功率＞99% 电能数据抄读换算总差错率：0% 控制容量：16点 日计时误差：≤0.5S 尺寸：22mm*170mm*135mm 接口：RS485(与现有系统兼容)接收计量模块发送的相关数据，进行计算分析存储，处理过的数据上传给一级集中器，并且接收和执行一级控制器下达指令。 |
| 4 | 特制网络数据转换器 (QT-485-TCP) | 工作电压：DC5V~ DC12V 功耗：0.3W 接口：TCP/IP.485.232(与现有系统兼容) 处理一级控制器上传的数据及服务器下达的指令 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准；自动发送/接收数据，无需外部的流量控制信号(RTS) 通讯距离:1200米 通讯速率：9600~11520 bps |
| 5 | 智能控电系统专用电源 (QT-DC5V\4A) | 输入电源：180~240V 单路功耗：≤0.2W 工作电压：DC5V/4A;12V/1A 工作环境：温度：-20℃～+60℃；湿度：≤90%RH |
| 6 | 电子屏 | （1）工作电压：220V； （2）功率消耗：待机时﹤1W 全屏时﹤300W； （3）外观尺寸：103×30×9（长*高*厚 单位：厘米）； （4）像素：128×32点； （5）通讯方式：采用符合EIARS-232/485协议RS485通讯方式，通讯速率9600bps； 使用环境：温度：-10℃-60℃，湿度：5%-95%L； （6）显示屏滚动显示处于报警电量状态的宿舍名单，以提醒学生及时购电；也可发布紧急通知及各类公众信息。 |

# 二、维保要求

1.保证学生公寓用电控制计量系统正常运行，确保计量精确，各项控制管理功能正常运行。

2.在接到甲方报修电话后，立即响应，紧急情况4小时内赶赴现场，正常报修24小时内处理故障。

3.提供24小时电话咨询服务，服务电话发生变动时，要及时通知甲方。

4.制定详细的维保方案及维保检查记录，每学期开学及每学期末各检修彻底一次。检查到每台设备的每块表是否工作正常，检查控制系统各项参数是否正确。发现故障立即排除，检查控制系统各项参数是否正确。

5.系统软件免费升级（同一版本）。

6.维护期间对客户操作人员进行培训。

三、资格要求

1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或统一社会信用代码的营业执照）；

2.法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与报价只须提交其身份证）；

3.服务商需提供本次维保产品制造商或生产企业针对本项目出具的技术支持授权书原件和原厂配件质量保证函。

4.本项目不接受联合体。

四、项目报价

1.学生公寓电控系统维保费：      /年

2.项目联系人及电话：

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

# 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名： 性别： 年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：年月日

## 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

# 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：  年  月  日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）